## Slide 1
Sistem de monitorizare de la distanță al parametrilor autovehiculelor
CarMonitor
Paul Horvath Șerban
Universitatea Politehnică Timișoara
Calculatoare și Tehnologia Informației

## Slide 2
Monitorizarea parametrilor mașinii în timp real …
27 JUNE 2024
PAUL HORVATH
… wireless.

## Slide 3
Context
27 JUNE 2024
27 JUNE 2024
PAUL HORVATH
Vehiculele generează o mulțime de date subutilizate, fapt care duce la oportunități ratate pentru optimizarea performanței și prevenirea avariilor.
Proprietarii de vehicule sau flote adesea nu au capacitatea de a monitoriza starea și modul de utilizare al vehiculelor. Acest lucru are ca rezultat întreținerea întârziată și probleme neobservate care pot escalada.

## Slide 4
Modul de funcționare
27 JUNE 2024
PAUL HORVATH
UNITATE DE PROCESARE
WEBSERVER
USER
TARGET

## Slide 5
ESP-32 pornește serverul
Server de tip AsyncWebServer:
Operații non-blocking
Eficiența utilizării resurselor CPU
Scalabilitate
PAUL HORVATH
27 JUNE 2024
NodeMCU ESP-32
Unitatea de procesare: ESP-32
Modul WiFi
Modul Bluetooth
FreeRTOS
AsyncWebServer
ESP IoT Development Framework

## Slide 6
2.ESP-32 comunică cu ECU prin OBD-II
ELMduino
Comunicarea si interogarea parametrilor prin ELMduino:
Open source pe GitHub
Stabilește comunicarea cu ECU
Interoghează parametrii
Prelucrează datele
PAUL HORVATH
27 JUNE 2024
OBDII ELM327
Cititor dotat cu chip ELM327 conectat la portul OBD-II
Folosit pentru formarea și interogarea PID-urilor
PID (Parameter ID) = cod sub formă de șir de bytes trimis către ECU

## Slide 7
3.ESP-32 preia datele și le afișează pe server
HTTP_GET
User-ul poate:
Monitoriza parametrii returnați in timp real
Personaliza ce parametri se doresc a fi afișați
Opri sau reporni monitorizarea
PAUL HORVATH
27 JUNE 2024
USER
Configurare

## Slide 8
Implementare
State Machine
  Firul roșu conține parametrii critici
  Firul negru conține parametrii non-critici
  Firul roșu este inclus în firul negru
Coexistența Bluetooth-WiFi (FreeRTOS)
Fișierele pentru Webserver - SPIFFS
Realizat cu PlatformIO
PAUL HORVATH
27 JUNE 2024

## Slide 9
Statistici
PAUL HORVATH
27 JUNE 2024
NodeMCU ESP-32
320 KB RAM
2MB Flash
240Mhz Frequency
CarMonitor

## Slide 10
Demo
PAUL HORVATH
27 JUNE 2024

## Slide 11
Concluzii
Monitorizarea parametrilor mașinii în timp real printr-o interfață web.
Utilizatorul poate detecta rapid posibile probleme → economisire de resurse, bani și timp
Implementări viitoare
Scalarea sistemului:
  Mai multe unități care comunică către același server, pentru a afișa parametrii tuturor vehiculelor
  Disponibilizarea serverului remote
Extinderea API-ului ELMduino
  Formarea de interogări a mai multor parametri
PAUL HORVATH
27 JUNE 2024

## Slide 12
PRESENTER NAME
Vă mulțumesc pentru atenție!
27 JUNE 2024